## Slide 1: CENOVÉ DATABÁZE DOPRAVNÍCH STAVEB – CDDS aktualizace CÚ25 – železniční část
Sdružení ZHOTOVITELE:
IBR consulting + sudop praha + ÚRS
ZADAVATEL
Státní fond dopravní infrastruktury

## Slide 2: OTSKP 2025 Železniční část

## Slide 3: aktualizace CDDS 2024 – CÚ25
byl vypuštěn celý oddíl 05 Materiál železničního svršku
u položek bezstykové koleje byly upraveny TS, bylo zrušeno rozdělení na dlouhé pasy (všechny jsou dlouhé)
změna vykazování tepelně opracovaných kolejnic do příplatkové položky
celkem v železničním svršku zrušeno 28 položek, 2 položky nové
byly zrušeny položky válečkových stoliček a žlab. pražců (12 pol.)– nově jsou součástí položek výhybek
aktualizována část DDTS dle zkušeností s OTSKP a doplnění nových systémů – zrušeno 19 pol., 23 nových pol.
změna názvů položek kabelovodů
nová položka dynamického zarážedla s hydraulickým nárazníkem
v metodické části doplněno upozornění na použití variant položek pro jednotlivé druhy pražců
Platnost jednotkových cen databáze je přímo uvedena v titulním dokumentu všech databází:
Cenové databáze pro investiční přípravu staveb (CDDS) 2025 jsou platné ode dne 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025
Změny v databázi OTSKP 2025:

## Slide 4: Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni dokumentace pro povolení stavby 2025 ŽS dps 2025

## Slide 5: ŽS dps: Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni dokumentace pro povolení stavby
použití pro propočty investiční náročnosti ve stupni dokumentace pro povolení stavby
databáze ZS DPS bude používána i pro projekty stupně DUSL nebo DUSP (283/2021 Sb.)
obsahuje základní rozpočtové náklady
struktura členění položek třídníku byla navázána na pravidla členění dokumentace (s výjimkou D.0)
stupeň agregace odpovídá cca 5-ti místnému kódu položek OTSKP
cenotvorba položek ŽS DPS vychází z OTSKP
snaha o maximální sjednocení položek s databází DSP SPK
náplň položek definována technickou specifikací u každé položky a provázáním do OTSKP
Rizika se k cenám nepřipočítávají (měla by být zohledněna v technickém řešení)
možnost přípočtu VRN, dle nové metodiky zvýšených VRN
obsah Sborníku:
  průvodní a metodická část
  soubor položek
  provázání
aktualizace CDDS 2024 – CÚ25

## Slide 6: ŽS Dps: Struktura
Struktura členění položek třídníku byla navázána na členění projektové dokumentace.
aktualizace CDDS 2024 – CÚ25

## Slide 7: ŽS Dps: míra agregace, popis položek
Třídění položek dle 5-místného kódu OTSKP. Položky agregované přímo úměrně potřebám ve stupni DPS
aktualizace CDDS 2024 – CÚ25

## Slide 8: ŽS Dps: provázání do otskp
Ukázka kalkulace položky ŽS DPS z položek OTSKP
aktualizace CDDS 2024 – CÚ25

## Slide 9: ŽS Dps: navázání na dsp spk a jiné databáze
Maximální snaha o sjednocení položek s databází DSP SPK, týká se zejména:
  D.2.1.4 Mosty, propustky, lávky, zdi a krakorce
  D.2.1.6 Potrubní vedení
  D.2.1.8 Pozemní komunikace
  D.2.1.10 Protihlukové objekty
  D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení – položky pro oplocení
  D.2.4.1 Příprava území, kácení, rekultivace
  D.2.4.2 Náhradní výsadba, sadové úpravy
Obory, kde zůstává potřeba individuální kalkulace:
  D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty
  D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení – část drobná architektura
  D.2.4.3 Zabezpečení veřejných zájmů
Obory, kde je odkazováno na jiné databáze pro projekty ve stupni DÚR:
  D.2.2.1 Pozemní stavební objekty
  D.2.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) - stavební část
  D.2.3.3 Spínací stanice - stavební část
aktualizace CDDS 2024 – CÚ25

## Slide 10: aktualizace CDDS 2024 – CÚ25
přejmenování databáze dle nové vyhlášky č. 227/2024 Sb a v souladu s Manuálem pro strukturu dokumentace a popisové pole (SŽ 08/2024):
  místo ŽS DÚR: Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí
  je ŽS DPS: Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni dokumentace pro povolení stavby
přecenění dle databáze OTSKP 2025
vyčlenění protlaků do zvláštních položek, v předchozích verzích byly součástí hloubení rýh
změna provázání položek železničního svršku zejména v návaznosti na změny v databázi OTSKP, ale byly zapracovány i připomínky (snížení počtu svarů)
aktualizace položek DDTS a další drobné úpravy
Změny v databázi ŽS DPS:

## Slide 11: Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie 2025 SPOŽES 2025
aktualizace CDDS 2024 – CÚ25

## Slide 12: SPOŽES : Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie
použití pro orientační propočty investiční náročnosti ve stupni studie proveditelnosti a další studie
obsahuje celkové investiční náklady
cenotvorba položek SPOŽES vychází z ŽS DPS
náplň položek definována metodickou částí a provázáním do ŽS DPS
přirážky k ceně
funkční formulář je ke stažení na webových stránkách SFDI
obsah Sborníku:
  průvodní a metodická část
  soubor položek
  databáze přirážek
  provázání
aktualizace CDDS 2024 – CÚ25

## Slide 13: SPOŽES: informace k náplni položek
Ukázka kalkulace položky SPOŽES z položek ŽS DPS:
Ukázka popisu položky v metodické části:
aktualizace CDDS 2024 – CÚ25

## Slide 14: SPOŽES: ÚPRAVA CEN POLOŽEK SPOŽES A NOVÉ POLOŽKY
pro úpravu cen položek se používá redukční koeficient
výše koeficientu je na úvaze uživatele, v metodické části jsou pouze pro některé položky uvedeny orientační sazby koeficientu (např. pomocí změny položek v provázání)
nové položky mají zahrnovat pouze takové náklady, které jsou dostatečně významné, tj. mají cca stejnou agregaci, jako položky SPOŽES a nejsou zahrnuty v existujících položkách
při vkládání nových položek je třeba pamatovat na to, že má SPOŽES nízkou podrobnost a posuzuje se celková cena
přehled jednotlivých položek, které byly redukovány jiným koeficientem než 1,00 a způsob stanovení cen nových položek bude vždy doložen souhrnně v samostatné příloze, včetně zdůvodnění
aktualizace CDDS 2024 – CÚ25

## Slide 15: SPOŽES: PŘÍLOHA přirážek
přirážková složka se stanovuje samostatně v členění do 3 základních skupin:
  P1. Navýšení ceny na nespecifikované práce z důvodu nižší rozpracovanosti technického řešení ve stupni studie / záměru projektu
    (1) novostavba trati
    (2) přeložky trati v části investičního úseku (mimo stávající drážní těleso), nebo zvícekolejnění stávající trati
    (3) Modernizace (optimalizace) trati ve stávající stopě, spojená se zvýšením traťové rychlosti a/nebo zvýšením traťové třídy zatížení
    (4) Rekonstrukce (obnova) trati ve stávající stopě, BEZ zvýšení traťové rychlosti a traťové třídy zatížení
  P2. Navýšení ceny na enviromentální opatření
    (1) stavba/stavební úsek prochází extravilánem, (méně než 1/3 investičního úseku je obklopena obytnou zástavbou)
    (2) stavba/stavební úsek prochází intravilánem, (alespoň 1/3 investičního úseku je obklopena obytnou zástavbou)
    (3) stavba/stavební úsek prochází v těsné blízkosti územně chráněněného celku
    (4) stavba/stavební úsek prochází územně chráněným celkem
  P3. Navýšení ceny na provádění prací na provozovaném úseku
    (1) železniční stanice na vícekolejných tratích (v cílovém stravu) nebo stanice, do kterých je zapojena více než jedna žel.trať.
    (2) mezilehlé stanice na jednokolejných tratích a vícekolejné (v cílovém stavu) mezistaniční úseky
    (3) úseky, ve kterých není navržen zásah do železničního svršku a spodku
    (4) novostavby a jednokolejné (v cílovém stavu) mezistaniční úseky
detailní postup pro stanovení hodnoty jednotlivých přirážkových složek je uveden v Příloze č. 3
přehled přirážek a zdůvodnění jejich výběru bude vždy doloženo v samostatné příloze, včetně zdůvodnění
pro stanovení sazeb přirážek je ve funkčním formuláři pomůcka
aktualizace CDDS 2024 – CÚ25

## Slide 16: aktualizace CDDS 2024 – CÚ25
ukončení používání rizikových přirážek (součást CBA analýzy citlivosti)
doplněna databáze přirážek pro zohlednění ve studii nespecifikovaných nákladů dle charakteru stavby
provizorní stavy se nově nevykazují zvlášť – součást přirážek (s výjimkou provizorního zab. zař. a mostů)
doplněna povinnost používat sborník ŽS DPS pro akce s investičními náklady do 100 mil. Kč
do metodické části byl doplněn postup výpočtu koeficientů na základě změny provázání položek
přecenění všech položek dle databáze ŽS DPS 2025
změněna měrná jednotka položky A09 ETCS na km koleje (zohlední ETCS na železničních stanicích)
do položky B14 DDTS ŽDC bylo doplněno provázání a změnilo se referenční množství v metodické části
byly upraveny názvy položek žel. spodku F01 až F04 u upraveno jejich provázání (soulad s SŽ S4)
byla změněna položka M12 Kabelovody, nově se počítá na délky segmentů kabelovodu
Změny v databázi SPOŽES:

## Slide 17: aktualizace CDDS 2024 – CÚ25
Navýšení proti CÚ 2024
OTSKP – navýšení prověřeno pomocí přepočtu CÚ položkových rozpočtů dvou akcí:
Rozsah změny: + 2,06 % až +2,43 % (v obd. 23/24 bylo +6,1%)
ŽS DPS – aktualizace cen byla provedena prostřednictvím provázání s databází OTSKP 2025, navýšení cen ŽS DPS tak kopíruje změnu cen OTSKP. Průměrná změna ceny položky je +2,74 %.
SPOŽES – aktualizace cen byla provedena prostřednictvím provázání s databází ŽS DPS, až na výjimky navýšení cen SPOŽES kopíruje změnu cen ŽS DPS. Výjimkou je: B03 (Rozhlas), B06 (Kamery), F05 (Odtěžení žel.spodku), M09 (Oplocení)
  Průměrná změna ceny položky SPOŽES je +1,91 % (průměr ze všech položek).
  Porovnání na konkrétní stavbě:
 | Cena celkem v mil. Kč |  |  | Meziroční rozdíl v % | 
Druh nákladu | 2023 | 2024 | 2025 | 2023-2024 | 2024-2025
CIN bez rizik/přirážek | 65 997 | 71 667 | 73 392 | 8,59% | 2,41%
CIN vč. rizik/přirážek | 72 615 | 78 922 | 79 400 | 8,69% | 0,61%

## Slide 18: aktualizace CDDS 2024 – CÚ25
DĚKUJI ZA POZORNOST